## Slide 1: КОВОРКИНГА ДЛЯ ФРИЛАНСЕРОВ
Минаева М. Д.
Рединов Д. М.
ПРОЕКТИРОВАНЕ СИСТЕМЫ БЕЗОПАСНОСТИ

## Slide 2
совместное рабочее пространство, где люди из разных компаний или сфер деятельности могут работать рядом друг с другом. Они арендуют место на определённый срок и используют общие ресурсы: столы, стулья, интернет, принтеры и т. д.
КОВОРКИНГ

## Slide 3
Фрилансеры
администраторы
Сетевые устройства
основные группы
200 рабочих мест
300-400 устройств
10 сотрудников
15-20 устройств
30-50 устройств

## Slide 4
VLAN 100 (Фрилансеры):
    Изолирован: не может общаться с другими устройствами.
    Доступ: имеет доступ только к VLAN 50 (Принтеры) и в Интернет.
VLAN 20 (администраторы):
  Доступ: имеет доступ ко всем другим и в Интернет.
VLAN 50 (Сервисы):
  Доступ: Доступен из VLAN 100 (Фрилансеры) и VLAN 20 (Admin) по определенным, ограниченным.

## Slide 5
Архитектурное решение и маршрутизация
L3-ядро: Маршрутизация между VLAN выполняется на коммутаторах агрегации (SVI).
Высокая доступность (HA):
  Два коммутатора ядра в стеке/MLAG.
  Агрегация каналов (LACP) между всеми уровнями сети.
Динамическая маршрутизация:
  Протокол OSPF для автоматического перестроения путей при сбоях и простоты масштабирования.
Граница сети:
  Высокопроизводительный маршрутизатор/МСЭ.
  При двух ISP — используется BGP для подключения к провайдерам.

## Slide 6
Безопасность и сегментация
  Гарантированная изоляция клиентов:
  Private VLAN и Client Isolation на точках доступа для блокировки L2/L3 трафика между фрилансерами.
  Контроль доступа:
  Принцип наименьших привилегий.
  ACL на SVI и МСЭ для фильтрации межсетевого трафика.

## Slide 7
Беспроводная сеть и аутентификация
Беспроводная сеть:
Аутентификация:
Производительность:
Доступность:
Wi-Fi 6 (802.11ax).
Архитектура "AP-ready" для будущего перехода на Wi-Fi 7.
Персонал: WPA3-Enterprise (802.1X) с RADIUS.
Фрилансеры: Captive Portal с авторизацией через соцсети.
Интернет: 1 Гбит/с основной + резервный 200-500 Мбит/с.
Внутренняя магистраль: 10 Гбит/с между коммутаторами. Multi-Gig (2.5/5 Гбит/с) для точек доступа.
Цель: > 99.9% для ключевых элементов.
Меры: Резервирование ISP, оборудования, каналов, ИБП.

## Slide 8
Требования к оборудованию
Коммутаторы доступа:
Коммутаторы агрегации/ядра:
Маршрутизатор/МСЭ:
Точки доступа:
48+ портов Gigabit, PoE+ (бюджет ~800-1000 Вт).
4+ порта 10G SFP+ для аплинков. Управляемость, поддержка VLAN.
Высокая пропускная способность (>640 Гбит/с).
Порты 10/25G SFP+. Аппаратная L3-маршрутизация (OSPF), stacking.
Пропускная способность > 2-3 Гбит/с с включенным IPS.
Поддержка 8+ зон безопасности, BGP, VPN (IPsec/SSL), Captive Portal.
Режим High Availability (Active-Standby).
Wi-Fi 6 / Wi-Fi 6E. Бесшовный роуминг (802.11k/v/r).
Поддержка WPA3-Enterprise, Client Isolation, централизованное управление.

## Slide 9
Политика безопасности
Правила МСЭ:
  Фрилансеры (VLAN 100): Только Интернет (80, 443) и принтеры. Запрет доступа к другим VLAN.
  Администрация (VLAN 20): Полный доступ ко всем внутренним ресурсам и Интернету.
Контентная фильтрация и антивирус на границе.
Безопасный удаленный доступ: VPN с двухфакторной аутентификацией для сотрудников.

## Slide 10
Минаева М. Д.
Рединов Д. М.